# ПЕНТАЦИКЛО[5.4.0.02,6.03,10.05,9]УНДЕКАН-8-КАРБОНОВА КИСЛОТА

Гайдай О.В., Логвиненко І.Г., Саватєєв О.C., Левандовський І.А,

Київський політехнічний інститут,

03056 Київ, пр. Перемоги 37, корпус №4

Незважаючи на доступність похідних пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундекану виходячи із дикетону Куксона (1),  пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-8-карбонову кислоту (2) досі отримано не було.

Це пов’язано з легкістю перегрупування трисгомокубанового каркасу у кислих умовах у стабільніший D3-симетричний (схема 1).

Схема 1. Перегрупування трисгомокубанового каркасу.

Тому нами була розроблена схема отримання кислоти виходячи із пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-8-ону(1) через утворення епоксиду (2) за реакцією Корі-Чайковського. Далі на епоксид діяли ефіратом трифтористого бору а отриманий альдегід окислювали реактивом Джонса. (схема 2)

Схема 2. Синтез пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундекан-8-карбонової кислоти

Незважаючи на проведення реакцій в кислих умовах, перегрупування не відбувалося, у зв’язку з тим що на каркасному фрагменті катіон не утворювався. За даними хроматомас спектрометрії встановлено, що в результаті здійснення реакцій, утворюється суміш ізомерів кислоти 2a та 2b у співвідношенні приблизно 1:3.