# ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОМОДІАМАНТАНУ ПІД ДІЄЮ ДИМЕТИЛДИОКСИРАНУ

Дзюблик С.О., Осипов В.В, Пащенко О.Є., Жук Т.С.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03057, Київ, пр. Перемоги, 37, tatiana_zhuk@ukr.net

Матеріали на основі Н-термінованих алмазів проявляють такі властивості як хімічна інертність, термостійкість, напівпровідність (р/п типів) та негативна спорідненість до електрону, саме це робить їх перспективними для нанотехнологій. Перевагою діамондоїдів, порівняно з нанотрубками і традиційними наноалмазними матеріалами, є наявність чітко визначеної форми і хімічна однорідність ‒ ключова вимога для потенційних наноелектронних пристроїв. На прикладі тіолятів діамантану, триамантану і тетрамантану доведено здатність молекул діамондоїдів формувати самоорганізовані моношари на поверхні металу. Ці шари поводять себе, як монохроматичний електронний емітер, а також виявляють негативну спорідненість до електронів аналогічно до Н-термінованих природних алмазів, але з більшою ефективністю (фотовиходи до 70%). Введення певної конформаційної рухливості у жорсткий каркас діамондоїда сприятиме ще більш ефективній самоорганізації у моношари на поверхні металу.

|  | Відносні стабільності перехідних станів (TS) в реакції гомодіамантану с диметилдиоксираном (M06-2X; B3PW91; PCM-B3PW91/6-31G**, ∆H298, ккал моль–1); окиснення гомодіамантану диметилдиоксираном; структура 12-гідроксигомодіамантану 3 за данними рентгеноструктурного аналізу. |
| --- | --- |

Об’єктом дослідження в роботі обрано гомодіамантан, який є першим несферичним каркасним вуглеводнем, що відтворює топологію вищих діамондоїдів (наявні апікальні та екваторіальні положення). Для того, щоб виключити утворення катіонподібних інтермедіатів в процесі реакції, як реагент було обрано диметилдиоксиран, який утворювався in situ.

В результаті отримано суміш спиртів, співвідношення яких узгоджуеться із відносними стабільностями відповідних перехідних станів, змодельованих із урахуванням сольватаційних ефектів (PCM-B3PW91/6-31G**). Структури продуктів реакції встановлені за допомогою 2D спектроскопії ЯМР, а структура 12-гідроксигомодіамантану (3) була додатково підтверджена даними рентгеноструктурного аналізу.