НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПИРРОЛИДИН-2-ИЛ ЗАМЕЩЕННЫХ ПИРАЗОЛОВ

Кирюха E.A.2, Назаренко К.Г.1, Швиденко T.И.1, Швиденко K.В.1

1Институт органической химии, НАН Украины, ул. Мурманская 5, 02094, Киев, Украина.

2Киевский национальный университет Тараса Шевченка, ул.Владимирская 64, 01033, Киев, Украина.

E-mail: sttracer@gmail.com

Пирролидины важный класс биологически активных веществ, которые довольно часто встречаются в природных объектах [1] и фармакологических препаратах. Несмотря на их широкое распространение их синтезы многостадийны и сопровождаются неудовлетворительными выходами. Поэтому исследования методов синтеза пирролидинов до сих пор остается актуальным.   Нами предложен новый метод синтеза 4-пирролидин-2-ил-1H-пиразолов на основе доступных 3-пиразолонов 2. На первой стадии соединения 2 взаимодействуют с О-метилпирролидоном 1 с образованием циклических енаминов 3. Последующая обработка соединений 3 избытком оксихлорида фосфора приводит к хлорпроизводным 4 с хорошими выходами. Дальнейшее восстановление иминов 4 в зависимости от условий реакции и природы восстановителя позволяет получить три различных типа продуктов. Так, при гидрировании соединений 4 в присутствии Pd/C (101,3 kPa) происходит дегалогенирование с образованием иминов 5. При повышенном давлении (5-6 MPa) наблюдалось более глубокое восстановление с образованием пирролидинов 6. Обработка 4 NaBH4 в системе AcOH/MeOH при – 400С приводит к 5-хлоро-4-пирролидин-2-ил-1H-пиразолам 7. Данный подход может быть распространен и на другие пирролидин-2-ил замещенные гетероциклы – индол, тиазол, имидазол.

[1] The Alkaloids: Chemistry and Biology, ed. G.A. Cordell, Acad. Press, San Diego, 2000, V. 54.