ПІРОЛКАРБОНОВІ КИСЛОТИ: СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

Перетятько І.В., Міхедькіна О.Й., Василейко М.В., Кричковська Л.В

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2,

iryna.peretyatko17@gmail.com

Застосування синтетичних регуляторів росту є суттєвим елементом інтенсифікації сучасних технологій виробництва продукції рослинництва. Серед інших проблем, таких як можливість направленого регулювання окремих етапів розвитку рослин з метою підвищення врожайності та якості вирощуваної продукції, актуальною є проблема підвищення життєздатності насіння. Відомо, що речовини, які використовуються для таких цілей, повинні бути екологічно безпечними і в той же час високоефективними. Не менш важливим фактором є також розчинність їх у воді.

Данна робота є продовженням синтезу та досліджень похідних піролу в якості стимуляторів росту рослин. Отримані нами раніше результати біологічних досліджень піролілхалконів на різних сортах пшениці та ячменю показали, що поліфункціональні похідні піролу є перспективними для пошуку серед них сполук з високою біологічною активністю.

Метою нашої роботи став синтез ряду хімічних речовин на основі етил 3,5-диметил-4-ацетил-1Н-пірол-2-карбоксилату 1-7 та етил 2,4-диметил-5-ацетил-1Н-пірол-3-карбоксилат 8.

Сполуки 1-6 синтезовані конденсацією 3,5-диметил-4-ацетил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти з відповідними альдегідами. Дослідження рістстимулюючої активності цих сполук були проведені в лабораторії насінництва та насіннєзнавства Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН України на житі сорту «Діхар» різної вихідної життєздатності.

Як відомо, насіння жита озимого, поряд з іншими зерновими, при закритому зберіганні з низькою вологістю характеризується найменшим значенням періоду, упродовж якого зерно зберігає посівні, технологічні та продовольчі якості. Посівні властивості насіння визначаються енергією проростання та схожістю, які мають важливе значення в отриманні високих і сталих врожаїв. Тому збереження цієї культури в генофонді ресурсів рослин є важливим, а дослідження щодо підвищення схожості насіння жита є актуальними.

Серед сполук 1-6 найбільш перспективними за показниками енергії проростання, схожості та розвитку кореневої системи є 2 та 4, які рекомендовані для досліджень в польових умовах.

В літературі приведено багато відомостей про застосування полізаміщених тіофенів в якості пестицидів та стимуляторів росту рослин. Для досліджень ми синтезували сполуки 7 та 8 з відповідних ацетилпіролів трансформацією ацетильної групи в β-хлорвініл- карбальдегідну за реакцією Вільсмайєра-Хаака з подальшою конденсацією з етиловим естером тіогліколевої кислоти. Сполуки 7 та 8 показали високу активність не тільки на насінні жита, але й пшениці та ячменю.