# СИНТЕЗ ГІДРОКСИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ШЛЯХОМ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНОНУ

Толстенко А.Д., Кузнецова К.І., Флейчук Р.І., Гевусь О.І.

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12; rina.sky90@gmail.com

Впродовж останніх років інтенсивно продовжуються дослідження в області одержання похідних гідроксикарбонових кислот. Основним напрямком цих досліджень є пошук методів синтезу лактонів ω-гідроксикарбонових кислот з використанням доступних окисників, зокрема, пероксиду водню. Ці сполуки можуть використовуватись для отримання пероксидних ініціаторів для одержання поверхнево-активних.

Метою даної роботи було одержання ω-гідроксикарбонових кислот на основі циклогексанону.

Раніше було досліджено, що окиснення циклічних кетонів призводить до одержання гідропероксикарбонових кислот без стадії утворення лактону [1]. Окиснення циклогексанону (1) здійснювали лужним пероксидом водню за кімнатної температури (18 - 24ºС) при мольному співвідношенні циклогексанон : пероксид водню : натрій гідроксид, як 1 : 4 : 4. Після перемішування протягом певного часу натрій гідроксид нейтралізовували слабким розчином соляної кислоти. В результаті утворювалась 6-гідропероксигексанова кислота (2).

Схема 1. Окиснення циклогексанону гідроген пероксидом в лужному середовищі

Одержана 6-гідропероксигексанова кислота (2) була відновлена у водному розчині до відповідної 6-гідроксигексанової кислоти (3) при дії натрій гідросульфіту.

Схема 2. Відновлення 6-гідропероксигексанової кислоти до 6-гідроксигексанової кислоти

Реакцію проводили при температурі 15…20ºС, додаючи при інтенсивному перемішуванні до 10%-ного розчину натрій гідросульфіту відповідну гідроксикислоту. Відновлення, в основному завершувалось за 30 хв., вихід гідроксикислот складав 82-86%.

Було вивчено вплив умов проведення процесу на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено даними елементного, функціонального аналізу та ІЧ  і ЯМР спектрів.

Література

[1] Синтез та властивості поверхнево-активних мономерів –  похідних гідрокси- та амінокарбонових кислот 02.00.03 – Органічна хімія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, Львів 2012р