# Еволюція методів отримання оптично активного (-)-ментолу

Туз В.М., Купчик О.Ю.

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

14013, Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; visa.zut@gmail.com

Оптично активні продукти, що використовуються як допоміжні речовини або проміжні сполуки, займають приблизно 15% ринку. Їх продажі зростають приблизно на 7-8% щорічно. Близько 80 % активних сполук, що знаходяться у виробництві є хіральними, прогнозують, що ця частка буде збільшуватися в міру подальшого вдосконалення розробки активних сполук [1]. Основним завданням хіміка, при розробці промислового процесу виготовлення оптично – активної речовини є прогнозування на ранніх стадіях  не менше 10 варіантів маршруту, які, в свою чергу, матимуть від 6 до 10 стадій кожен. На сьогодні питання отримання оптично чистих матеріалів є надзвичайно актуальним, тому слід виокремити два основних напрямки: асиметричний синтез та розділення рацематів.

Нами проведено аналіз доступних методів отримання оптично активної речовини, на прикладі ментолу. Це один з найбільш широко використовуваних в світі ароматизаторів та складова частина багатьох ефірних олій. Близько 70% світових поставок ментолу виробляється з рослин (в основному Mentha arvensis (Японська м'ята) або кукурудзяної м'яти) шляхом охолодження і поділу кристалів центрифугуванням. Решта 30% світового виробництва ментолу складають сполуки, отримані з використанням хімічних синтетичних або напівсинтетичних методів [2].

В синтезі Хаармана і Реймера (1976 р.) М-крезол перетворюється в тимол, який гідрується до суміші восьми ізомерів; вміст (+)- ментолу підвищується при проходженні через гетерогенний каталізатор. Після відділення рацемічного ментолу дистиляцією залишок повторно ізомеризується і переробляється. Потім рацемічний ментол розчиняється методом переважної кристалізації. При цьому загальний вихід (-)- ментолу близько 90%. На основі процесу Такасаго, на сьогодні, створюється близько половини світового виробництва l-ментолу (4500 т/рік). Це перший комерційний результат розробки каталітичного асиметричного синтезу ключовим етапом якого, є каталізуюча ізомеризація прохірального енаміна в хіральний амін. (-)-Ментол синтезують з (+)– лимонену: відбувається селективне каталітичне відновлення, ацилювання з подальшим піролізом дає 75% - вий вихід (-)-ментолу після фракційної дистиляції. Альтернативним підходом до виробництва ментолу є біотехнологічно-хімічний процес. Ментол в даний час є об'єктом досліджень та інновацій в області синтетичної біології [3] з метою впровадження альтернатив традиційним методам виробництва (наприклад, натуральний ментол на основі сільського господарства або хімічно синтезований ментол).

Виробництво (-)-ментолу йде паралельно з розробкою методів отримання оптично активних матеріалів. Методи еволюціонували від синтезу з природних матеріалів до використання одного з найскладніших методів-каталітичного асиметричного синтезу. Вони також охоплювали методи хірального пулу і  розділення повністю синтетичного матеріалу.

Література:

[1] Breuer M., Ditrich K., Habicher T., Hauer B., Kesseler, M., Stuermer R., Zelinski T. Industrial Methods for the Production of Optically Active Intermediates. Angew. Chem., Int. Ed., 2004, 43 (7), 788-824.

[2] Lange B., Biosynthesis and biotechnology of high-value p-menthane monoterpenes, including menthol, carvone, and limonene. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 2015, 148, 319–353

[3] Currin A., Dunstan M., Johannissen L., Hollywood K., Vinaixa M., Jervis A., … Scrutton N.. Engineering the “Missing Link” in Biosynthetic (−)-Menthol Production: Bacterial Isopulegone Isomerase. ACS Catalysis, 2018, 8 (3), 1-20.